ПРОЕКТ

ГосудаРственная компания

«российские автомобильные дороги»

(Государственная компания «Автодор»)

УТВЕРЖДЕНО

РаспоряжениемГосударственной

компании  «Автодор»

от « ___» _______ 2012 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ

о внедренииновых материалов,технологий и конструкций

на объектахГосударственной компании

«Российские автомобильные дороги»

Москва 2012

Содержание

|  | Введение …………………………………………………………………….. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область применения …………………………………………....................... | 2 |
| 2. | Нормативные ссылки ……………………………………………………….. | 2 |
| 3. | Термины и определения ……………………………………………….……. | 3 |
| 4. | Рассмотрение технических предложений производителей новых материалов ………………………………………………………………….. | 4 |
| 5. | Опытно-экспериментальное внедрение …………………..………….…… | 5 |
| 6. | Формирование планов освоения новых материалов ……………………… | 7 |
| 7. | Использование новых материалов при разработке проектной документации ……………………………………………………….……….. | 8 |
| 8. | Апробация новых материалов в условиях испытательного полигона...… | 8 |
| 9. | Реализация планов по опытно-экспериментальному внедрению новых материалов…………………………………………….……………………. | 9 |
| 10. | Контроль и отчетность выполнения работ по внедрению новых материалов …………………………………………………………………. | 10 |
| Ключевые слова …………………………………………………………………… | 11 |
| Приложение 1. План по внедрению новых материалов ………………………… | 12 |
| Приложение 2. Информационная карточка внедрения нового материала (технологии) ………………………………………………………………………. | 13 |

Введение

Настоящее Положение о внедрении новых материалов,технологий и конструкций на объектахГосударственной компании «Российские автомобильные дороги»(далее – Положение) содержит требования к порядкувнедренияновых материалов,технологий и конструкций в организациях, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией, комплексным обустройством, ремонтом и содержанием объектов, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания).

В Положении определен порядоквыполнения работ, организация учета, отчетности и мониторинга опытно-экспериментального внедрения новых материалов.

1. Область применения

Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения Государственной компании, подрядные организации, выполняющие работы по проектированию, строительству, реконструкции, комплексному обустройству, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Государственной компании и искусственных сооружений на них.

2. Нормативные ссылки

При разработке настоящегоПоложения использованыследующие нормативные правовые, нормативно-технические, методические документы, действующие в дорожном хозяйстве (в действующих редакциях):

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3, от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ, от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ;

ГрадостроительныйКодексРоссийской Федерацииот 29.12. 2004 г. № 190-ФЗ;

Налоговый кодекс Российской Федерации, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ;

Федеральный закон «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ;

Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ;

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ;

Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;

Поручение Президента Российской Федерации по результатам работы Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России от 04.01.2010 г. № Пр-22;

Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010 г. № 4;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 г. № 988 «Об утверждении перечня научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на которые в соответствии с пунктом 2 статьи 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации включаются в состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5»;

«Об осуществлении контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета». Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2006 г. № 696;

«Основные направления государственной инвестиционной политики Российской Федерации в сфере науки и технологий». Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2002 г. № 1764-р;

ПостановлениеГосстроя РФ от 01 июля 2002 г. «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»;

### Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 3 августа 2010 г. № 03-03-06/1/512 по механизмам стимулирования инноваций;

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 января 2011 г. № Д05-163 «О мерах налоговой политики, направленных на стимулирование развития инновационной деятельности в РФ».

Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям, Третье издание, Совместная публикация ОЭСР и Евростата. Перевод на русский язык, издание второе исправленное. Москва, 2010.

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»;

ОДМ 218.1.001-2010 «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства».

ОДМ218.1.002-2010 «Рекомендации по разработке и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве».

Методические рекомендации по организации освоения инноваций при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и искусственных  сооружений на них в системе федерального дорожного агентства. Росавтодор 2007 г.

СТО Автодор 1.1-2011 Порядок разработки, утверждения, учета, обновления и отмены стандартов Государственной компании «Автодор».

3. Термины и определения

В настоящемПоложении использованы следующие термины и определения:

Внедрениеновых материаловтехнологий и конструкций - применение новых материалов при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании объектов Государственной компании.

Внедрение новых материалов,технологий и конструкций должно быть направлено на обеспечение долговечности и повышение потребительских характеристик автомобильных дорог Государственной компании до уровня, соответствующего автомобильным дорогамсоответствующей технической категории развитых странза счет повышения удобства и безопасности дорожного движения и экологической безопасности, качества проектирования, строительства (реконструкции), комплексного обустройства, ремонта и содержания объектов Государственной компании;снижение стоимости без снижения потребительских качеств.

Минимальным признаком новизны является требование того, чтобы материал,технология, конструкция были новыми (или значительно улучшенными) для работ на объектахГосударственной компании. Это включает в категорию новизныматериалы, технологии и конструкции,которые производитель создал первым, а такжематериалы,технологии и конструкции заимствованные или купленные у других предприятий или организаций для выполнения договоров по заказам Государственной компании и не применявшиеся ранее на объектах Государственной компании.

Объекты Государственной компании – автомобильные дороги, искусственные сооружения, объекты дорожной инфраструктуры, иные объекты, находящиеся в доверительном управлении Государственной компании.

Опытно-экспериментальное внедрение - апробация нового материалавпри проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании объектов Государственной компании.

Период, в течение которого материал,технология и конструкциясчитаются новыми в рамкахвыполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержаниюобъектов Государственной компании – 1 год. Указанный срок может быть продлен при необходимости организации длительных наблюдений на объекте, на котором было осуществлено опытно-экспериментальное внедрение, но на срок не более 2 лет.Общий срок,в течение которого материал считается новым, не может быть более 3-х лет.

Производитель нового материала – любое юридическое или физическое лицо, предлагающее Государственной компании новый материал к внедрению и имеющее соответствующие, подтвержденные документально, права (авторские, дистрибьюторские, др.) на предлагаемый материал.

4. Рассмотрение технических предложений производителей новых материалов

4.1. Рассмотрение технических предложений производителей новых материаловорганизуется департаментом проектирования, технической политики и инновационных технологий Государственной компании с привлечением сотрудников структурных подразделений центрального аппарата в ведении которых находится данный вопрос, либоего реализация.

Для рассмотрения технических предложений производительновых материалов, технологий, конструкций представляет в Государственную компанию:

- техническое описание предлагаемого материала, технологии, конструкции с детальным обоснованиемего физико-механических характеристик;

- анализ преимуществ по сравнению с традиционно применяемыми техническими решениями;

- патенты, свидетельства, иные документы, подтверждающие приоритет производителя (при наличии);

- результаты лабораторных исследований;

- результаты натурных наблюдений за опытными участками (при их наличии);

- заключения научных, проектных и других организаций по заявляемым характеристикам;

- предложения по технологии применения при опытно-экспериментальном внедрении;

- документы, подтверждающие безопасность для жизни и здоровья людей, их имущества и окружающей среды.

Если предлагаемый производителем материал, технология, конструкция подпадает под действие Постановления Госстроя РФ от 01 июля 2002 г. «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», то производительа дополнительно представляет документы, предусмотренные данным постановлением.

4.2. В случае отсутствия документов, перечисленных в п. 4.1 настоящего Положения, или недостаточной полноте и качестве их содержания, департамент проектирования, технической политики и инновационных технологий Государственной компаниирекомендует производителю направить материалы предложенияна рассмотрение (рецензирование) в научные, проектные,подрядные и другие организации дорожного хозяйства.

4.3. Материалы технического предложения производителя нового материала, технологии, конструкции вносятся на рассмотрение Технического совета Государственной компании. По решению Технического совета материалы могут направляться на отзыв в Научно-технический совет Государственной компании (далее – НТС).

4.4. По результатам рассмотрения технического предложения на заседании Технического совета, с учетом отзыва НТС,Технический совет выносит рекомендациио целесообразности опытно-экспериментального внедрения предлагаемогоматериала, технологии, конструкции или об отказе в ихприменении.

В случае, если техническое предложение предназначено для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок, то производитель нового материала в рамках представленного предложения разрабатывает и согласовывает с Государственной компанией стандарт организации в порядке, установленном ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», ОДМ 218.1.001-2010 «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства»и СТО Автодор 1.1-2011 «Порядок разработки, утверждения, учета, обновления и отмены стандартов Государственной компании «Автодор».

5. Опытно-экспериментальное внедрение

5.1. Опытно-экспериментальноевнедрение - первая стадия освоения нового материала, включающая апробацию его при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте, комплексном обустройстве и содержании объектов Государственной компании.

К опытно-экспериментальному внедрению рекомендуются:

- вновь разработанные или ранее не применявшиесяна объектах Государственной компании отечественныематериалы, технологии, конструкции не обеспеченныенормативно-техническими или методическими документами (ОДМ), имеющие положительное заключение по п. 4.3, 4.4 настоящего Положения;

- впервые осваиваемые в Российской Федерации зарубежныеновые материалы,технологии, конструкцииимеющие положительное заключение по п. 4.3, 4.4 настоящего Положения;

- технические предложенияфизических лиц, согласованные к применению Государственной компанией, имеющие положительное заключение по п. 4.3, 4.4 настоящего Положения.

5.2. Перечень новых материалов, технологий, конструкций,планируемых к опытно-экспериментальному внедрению, подготавливается департаментом проектирования, технической политики и инновационных технологий на основе:

- завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по планам НИОКР Государственной компании;

- предложений отдельных производителей новых материалов,технологий, конструкций,имеющих положительное заключение по п. 4.3, 4.4 настоящего Положения;

- предложения проектных и подрядных организаций дорожного хозяйства о применении материалов,технологий, конструкцийсторонних производителей;

- информации из периодической печати о зарубежном опыте и отчетов о зарубежных командировках.

5.3. При наличии решения об опытно-экспериментальном внедрении на объекте Государственной компанииновый материал,технология, конструкцияв установленном порядке включается в проектную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, комплексное обустройство и содержаниеобъектов Государственной компании.

5.4. После экспертизы и утверждения в установленном порядке проектной документации подрядные организации, заключившиедоговор навыполнение работ, реализуют техническое предложение на новый материал, технологию, конструкцию,предусмотреннуюутвержденной проектной документацией в соответствии с договорами на выполнение работ.

5.5.В случае необходимости по предложениям подрядной организации в проектную документациювносятся изменения и дополнения в установленном порядке.

6. Формирование планов внедрения новых материалов,технологий, конструкций.

6.1.ДляобъектовГосударственной компании филиалы и территориальные управления ежегодно дают предложения повнедрению новых материалов, технологий, конструкций (с учетом сведений, поданных подрядными организациями)(Приложение 1) и представляет для обобщенияданные о технической сложности объектов, сведения о региональных и природно-климатических особенностях и другие сведения, необходимые для оценки решения о возможности применения данного технического решения (Приложение 2), а также оценку экономической эффективности применения предлагаемых материалов,технологий, конструкций,проведенную в соответствии с ОДМ «Руководство по оценке экономической эффективности использования в дорожном хозяйстве инноваций и достижений научно-технического прогресса».

6.2. На основании порядка, приведенного в разделе 4 настоящего Положения и предложений структурных подразделений Государственной компании, предложенийпо внедрениюновых материалов филиалов и территориальных управленийДепартамент проектирования, технической политики и инновационных технологий (отдел инновационных технологий) формирует«План внедренияновых материалов,технологий, конструкцийГосударственной компании», в который включаютсятехнические предложения, прошедшие рассмотрение и одобрение в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Планвнедренияновых материалов, технологий, конструкцийсоставляется по форме, представленной в Приложении 1 к настоящему Положениюи включает два раздела:

«Опытно-экспериментальное внедрение»;

«Внедрение новых материалов»

6.3.План внедрения новых материалов, технологий, конструкций(или отдельная его тематика) по решению Технического совета Государственной компании может рассматриваться на заседании НТС и, при необходимости, уточняться по замечаниям и предложениям членов НТС.

6.4.План внедрения новых материалов, технологий, конструкций представляется на рассмотрение в Технический совет Государственной компании и после положительной оценки направляется на утверждение Председателю правления Государственной компании.

6.5. Планы внедрения новых материалов, технологий, конструкцийв ходе их реализации, при необходимости, могут корректироваться в порядке, изложенном в данном разделе  настоящего Положения.

6.6. Сведения по внедряемым подрядными организациями при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов Государственной компании новым материалам, технологиям, конструкциям учитываются при актуализации банка данных инноваций.

7. Использование новых материаловпри разработке проектной документации

7.1.В технических заданиях на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, комплексному обустройству и содержанию объектов Государственной компании и/или на разработку проектной документации, согласовываемой и/или утверждаемой Государственной компанией, вводится специальный раздел «Применение новых технологий, техники, конструкций и материалов» с учетом требований действующих распорядительных документов Государственной компании.

7.2.Рассмотрение, согласование и/или утверждение проектной документации на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, комплексному обустройству и содержанию автомобильных дорог Государственной компаниии искусственных сооружений на них, предусматривающей внедрение новых материалов, осуществляется всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3.В ходе проведения дорожных работ на объекте новый материал, технология, конструкциямогутбыть использован только после внесения изменений и дополнений в проектную документацию на выполнение работ на данном объекте в установленном законодательством порядке.

8. Апробация новых материалов, технологий, конструкций в условиях испытательного полигона

8.1. В случае отсутствия сведений о результатах внедрениянового материала, технологии, конструкции на территории Российской Федерации или создания принципиально нового материала,технологии, конструкции для которыхзаявленные производителем свойства не подтверждены практическими результатами, Государственная компания по решению Технического совета может рекомендовать апробацию материала, технологии, конструкции на испытательном полигоне Государственной компании или другом участке автомобильной дороги Государственной компании.

8.2. Дорожно-строительные работы с применением нового материала, технологии, конструкции на одной из секций испытательного полигона полностью финансируются производителем.

8.3. Производитель, совместно с Государственной компанией (Центром инновационных технологий Государственной компании), разрабатывает программу натурных испытаний и мониторинга результатов апробации представляемого материала, технологии, конструкции.

8.4. Натурные испытания и мониторинг результатов апробации представляемого материала,технологии, конструкцииосуществляются персоналом испытательного полигона Государственной компании или другой испытательной организации, определенной сторонами.Представитель производителя может участвовать в испытаниях.

8.5. После завершения программы натурных испытаний нового материала, технологии, конструкцииГосударственная компания направляет производителю нового материала, технологии, конструкцииотзыв с результатами натурных испытаний.

8.6. Период апробации нового материала, технологии, конструкции путем проведения натурных испытаний не может иметь продолжительность более 3 лет с момента размещения нового материала в соответствующем конструктивном слое дорожной одежды (конструкции обустройства, др.).

8.7. Положительный отзыв на материал, технологии, конструкциине будет являться основанием для рекомендаций по его широкому внедрению на объектах Государственной компании.

9. Реализация планов по опытно-экспериментальномувнедрению новых материалов

9.1.План внедрения новых материалов, технологий, конструкцийГосударственной компаниивводится в действие приказомПредседателя правления Государственной компании. Подготовку приказа осуществляет Департамент проектирования, технической политики и инновационных технологий (отдел инновационных технологий). Приказ должен содержать необходимые поручения по его практической реализации.

9.2. Выписки из Планавнедрения новых материалов, технологий, конструкцийГосударственной компании Департамент проектирования, технической политики и инновационных технологий (отдел инновационных технологий) направляет в соответствующие филиалы и территориальные управления.

9.3.Для работ, предусмотренных планом опытно-экспериментального внедрения в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, комплексного обустройства и содержания объектов Государственной компании филиалы и территориальные управления осуществляют проверкусоответствия выполняемых работ проектной документации в рамкахавторского надзора и строительного контроля.

9.4.В ходе эксплуатации опытного объекта (участка) организации, осуществляющей управление автомобильной дорогой или участком автомобильной дороги, в том числе на платной основе, рекомендуется проводить наблюдения за ним в целях сравнения с объектами (участками), выполненными по традиционным технологиям.

9.5. Привыполнении работ в соответствии с проектной документацией в части внедренияновых материалов, технологий, конструкцийпри строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте, комплексном обустройстве и содержании дорог проводятся следующие виды работ:

- проверка соблюдения организации проведения работ, связанных с внедрением новых материалов,технологий, конструкций;

- проверка выполнения всех видов работ, предусмотренных проектной документацией по внедрениюновых материалов, технологий, конструкций;

- экспериментальные наблюдения, лабораторные испытания новых дорожно-строительных материалов, технологий, конструкций;

- приемка работ, связанных с внедрениемновых материалов, технологий и конструкций.

9.6. Участие проектных организаций в выполнении работ по авторскому надзору соответствия выполняемых работ проектной документации в части внедренияновых материалов,технологий и конструкцийреализуется заказчиком на конкурсной основе в соответствии с основными положениями порядка размещения заказов Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» (в действующей редакции).

10. Контроль и отчетность выполнения работ повнедрению новых материалов

10.1. Контроль за ходом выполнения работ по внедрениюновых материалов,технологий, конструкцийосуществляется в рамках строительного контроля, предусмотренного п.1 и п.2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с установленным Государственной компанией регламентом.

10.2. Рассмотрение, анализ и учет отчетных материалов по внедрениюновых материалов, технологий, конструкций организуется Департаментом проектирования, технической политики и инновационных технологий Государственной компании с участием НТС.

10.3. По результатам реализацииплана внедренияновых материалов, технологий, конструкцийГосударственная компания может принять решения по:

мерам организационного характера;

целесообразности дальнейшего использования работ, прошедших стадию опытно-экспериментального внедрения;

информированииконцессионеров, органов управления, проектных и подрядных организаций дорожного хозяйства.

10.4. По результатам проведенных опытно-экспериментальных работ, Государственная компания может принять следующие решения о:

целесообразности (нецелесообразности) дальнейшего применения новых материалов, технологий, конструкций на объектах Государственной компании;

целесообразности внесения предложений по корректировке действующих нормативно-технических и методических документов;

разработке стандартов организаций.

10.5. Результаты реализации плана внедренияновых материалов, технологий, конструкцийГосударственной компаниейдоводятся до сведения и для практического использования органами управления дорожным хозяйством, проектными и подрядными организациями дорожного хозяйства и размещаются на официальном интернет-сайте Государственной компании.

Ключевые слова:внедрениеновых материалов, стадии внедрения, опытно-экспериментальное внедрение, план внедренияновых материалов.

### Приложение 1

#### ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАН

________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

#### ПО внедрению новых материаловНА ______ ГОД

| № п/п | Наименование объекта, участка дороги, искусственного сооружения | Наименование нового материала | Направление расходования средств | Основание для включения в план | Объем внедрения в стоимостном и натуральном выражении | Ожидаемая эффективность в стоимостном и качественном выражении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| РАЗДЕЛ I. «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ» |
|  | Для материалов, применяемых впервые |
| РАЗДЕЛ II. «ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ» |
|  | Для материалов, прошедших стадию опытно-экспериментального внедрения с положительным результатом |

| Руководитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Наименование организации) |  | (Ф.И.О.) |

Приложение 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

внедрения нового материала (технологии)

| I. Описание материала (технологии) |
| --- |
|  | Наименование (технологии, механизмы и оборудование, конструкции, материалы, программные продукты, технологии управления и др.) |  |
|  | Область применения |  |
|  | Основные технические и эксплуатационные показатели |  |
|  | Соответствие нормативно-технической документации (стандарты, своды правил и т.д. с указанием номера и наименования) |  |
|  | Наличие патентов |  |
|  | Наличие сертификатов, деклараций соответствия |  |
|  | Краткое описание технологии |  |
| II. Внедрение инновации1 |
|  | Наименование автомобильной дороги |  |
|  | Наименование объекта, участка автодороги, дорожного сооружения |  |
|  | Адрес внедрения инновации (начало, конец участка, км…+м…) |  |
|  | Дата начала и окончания работ |  |
|  | Наименование конструктивных элементов, на которых применена инновация |  |
|  | Фактический объем внедрения в стоимостном и натуральном выражении (тыс. руб., км, м2, м3, шт.) |  |
|  | Организации-участники процесса реализации инновационных решений на этапах проектирования, строительства и эксплуатации с указанием их наименования и контактной информации: - проектная организация; - подрядная организация; - заказчик |  |
|  | Предприятие-изготовитель инновационного материала, изделия, конструкции, оборудования, программного продукта и др. |  |
|  | Наличие специальных технических условий на объект, где внедрена инновация |  |
|  | Иллюстративный материал с привязкой к участку дороги (привести в приложении) |  |
|  | Достигнутый эффект в стоимостном и качественном выражении (сокращение затрат труда, экономия материалов и энергоресурсов, снижение себестоимости выполнения работ, сведения об эффективности с позиции повышения качества, долговечности дорожных конструкций, увеличения межремонтных сроков, повышения безопасности дорожного движения, экологической безопасности, энергоэффективности и т.д.) |  |

Примечание: 1 - в случае внедрения нового материала (технологии) на нескольких объектах раздел «II. Внедрение инновации» заполняется отдельно для каждого объекта.

# Footnotes

1. Заполняют отдельно по каждому материалу, запланированному к применению на данном объекте;

2. Указывают вид дорожных работ, при производстве которых планируется применение новогоматериала (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание, комплексное обустройство и т.п.);

3. В графу 5 вносят соответствующие методические документы, регламентирующие применение нового материала, стандарты организаций, решения НТС, письма Государственной компании;

4. Объем внедрения следует указывать в стоимостном выражении (тыс. руб.) и в натуральных показателях (км, м2, м3, шт.);

5. В графе 7, кроме ожидаемого (прогнозного) экономического эффекта (чистого дисконтированного дохода от внедрения), следует указывать планируемое сокращение затрат труда, экономии материалов и энергоресурсов, снижение общей себестоимости выполнения работ, а также сведения об эффективности с позиции повышения качества, долговечности дорожных конструкций, увеличения межремонтных сроков, повышения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и т. д.;

6. К настоящему разделу по каждой из позиций плана обязательными приложениями являются:

а) Обоснование проведения мероприятия;

б) Оценка экономической эффективности.